ФИЛЬТРУЮЩИЙ ПАТРОН

ДЛЯ ДОЖДЕПРИЕМНЫХ КОЛОДЦЕВ

Фильтрующий  патрон -  это  компактная  установка  очистки сточных  ливневых  вод,  которая  встраивается  в  различные типы  Ж/Б  колодцев  и  предназначена  для  очистки  стоков малой производительности от взвешенных веществ, СПАВ, нефтепродуктов  и других  органических  материалов. Установка выполнена в корпусе из полиэтилена.

В чем преимущества? Фильтр патрон очень эффективен при очистке сточных вод с малых территорий, они идеально подходят для АЗС, автостоянок, территорий небольших предприятий. Но не менее эффективным является их комплексное  использование  для очистки  больших территорий.

Основные преимущества фильтрующих патронов:

 не   требуется   соблюдение   зоны отчуждения и проведения земляных работ (установка в Ж/Б колодец)

  работа без электрического питания

 простота обслуживание (загрузка легко регенерируется или меняется))

 значительно     дешевле     комплексных установок очистки сточных вод

Использование   фильтрующих   патронов   полностью   соответствует законодательным нормам и требованиям по очистке ливневых вод.

По составу фильтрующие патроны «Бородино-Юг» разделяются на:

    с механической загрузкой;

    с сорбционной загрузкой различных видов;

    с комбинированным типом загрузки.

Краткое описание устройства и принципа работы комбинированного фильтр патрона «Бородино-Юг»

Фильтр   патрон   комбинированного   типа   состоит   из   двух   секций   (механической   и сорбционной очистки), находящиеся в герметичном корпусе из полиэтилена высокой прочности, который не подвержен коррозии и деформации. На входе в патрон имеется решетка для предварительной механической очистки от крупных частиц.  Ливневые воды самотеком поступает на решетку фильтрующего патрона, далее стоки очищаются в первой секции, где происходит удаление более мелких механических примесей, пленок нефтепродуктов. Во второй секции водный поток проходит через сорбент, где происходит очистка  от  мелкодисперсных  взвешенных  веществ,  нефтепродуктов  и  СПАВ,   частично тяжелых  металлов  и металлоорганических  соединений.  Далее  очищенный  водный  поток попадает в колодец и отводится.

Фильтр патрон «Бородино-Юг» охраняется патентом РФ

Таблица соотношения размеров фильтрующего патрона к его производительности.

| Диаметр по фланцу, мм | Высота фильтра, мм | Производительность |
| --- | --- | --- |
|  |  | м3/час раб/макс | л/с раб/макс |
| 580/620/680 | 900,1200,1800 | 2 / 5,4 | 0,6 / 1,5 |
| 920 | 900,1200,1800 | 5,4 / 10,8 | 1,5 / 3 |
| 1420 | 900,1200,1800 | 11,3 / 22,6 | 3,15 / 6,3 |
| 1920 | 900,1200,1800 | 18 / 36 | 5 / 10 |

Наши специалисты с радостью предоставят консультации и необходимые документы.

Будем рады сотрудничеству!

БОРОДИНО-ЮГ                                                                Документы

- сертифицированный производитель широкого спектра продукции с более чем 10-летним опытом: очистные сооружения сточных вод, фильтрующие патроны, колодцы, насосные станции и др. изделия

Информация о фильтр патроне на нашем сайте

Паспорт  на  фильтрующий  патрон

«Бородино-Юг»

смотреть смотреть

из полиэтилена.                                                                               Наши сертификаты и документы        смотреть

Официальный сайт: borodino-ug.ru ,БОРОДИНО-ЮГ.РФ  эл. почта: polimer-trub@yandex.ru

тел.: 8 (863) 231-55-89, 8 (928) 137-22-77,